ISAF AÇIKDENİZ ÖZEL KURALLARI EK C

EK C

Standart Denetim Kartı

2012-2013

- Lütfen bu ekin geniş kapsamlı olmadığını ve Yarış organizatörlerine,  sadece bir kılavuz niteliği taşıdığını göz önünde bulundurun.

- Bu kartın bir kopyası önceden yata verilmelidir.

- Görevli kişi lütfen tekneyi hazırlayın ve kartı imzalayın.

- Denetçiler her bir madde ile ilgili kutucuğu (çarpı ile) işaretleyin ve gerekiyorsa ek bir rapor düzenleyin.Kartı görevli kişiye gösterin ve en kısa sürede karı rapor ile birlikte Yarış Komitesine iletin.

YAT _____________________________________________________________________

YELKEN NO _____________________________________________________________

BU YARIŞTAKİ EKİP SAYISI_____________________________________________

CAN SALININ TOPLAM KAPASİTESİ_____________________________________

ÖNEMLİ: Denetim sadece bir rehber şeklinde yapılmıştır. Denetçi, yat sahibinin ve görevli kişinin tam ve sınırsız sorumluluğunu sınırlayamaz, limitlerini daraltamaz.

“Ben yat sahibi veya görevli kişi sıfatıyla, özel kuralları ve bilhassa (görevli kişinin sorumluluğu) ile ilgili 1.02.1, 1.02.2 ve 1.02.3 maddelerini okuduğumu ve anladığımı beyan ederim.

İMZA_____________________________________________________________________

İSİM______________________________________________________________________

TARİH____________________________________________________________________

GÜVERTE ALTI

Bir veya birden fazla yatak yeri aşağıdakileri gösterir.

|  | ÖZEL KURALLAR | TAMAMLANMAMIŞ DENETİM/YORUM |
| --- | --- | --- |
| Kaç tane emniyet kemeri ve hattı var? | 5.02.2 |  |
| Yeni emniyet hatlarında renkli flama var mı? | 5.02 |  |
| Kaç tane fazla emniyet hattı var? | 5.02.2 |  |
| Kaç adet can yeleği var? | 5.02 |  |
| Sis düdüğü | 4.09 |  |
| Flaşörlü ışık, yedek pil ve ampulleri | 4.07.1(b) |  |
| Yüksek güçlü, flaş/spot ışıkları | 4.07.1(a) |  |
| Tel makası var mı ? | 4.16 |  |
| İlk yardım seti ve kull. Kılavuzu ? | 4.08 |  |
| 2 adet su boşaltma kovası(Buckets) | 3.23 |  |
| 2 adet yangın söndürücü | 4.05 |  |
| Direk ıskacaya sabitlenmiş mi? | 3.12 |  |
| Motor sabit olarak donatılmış ve güvenli konumda mıdır? | 3.28.1 |  |
| Sert hava floğu var mı?(Eğer yoksa aşağıya bakın) | 4.26.4(b).(f) |  |
| Güvenlik ekipmanı ile ilgili önemli(esas) maddelerinin yeri ve istifleme şeması | 4.12 |  |
| Hareketli ağır maddeler güvenli bir şekilde bağlanmış mıdır? | 2.03.2 |  |

GÜVERTE ALTI

Aşağıdakileri de gösterin.

|  | ÖZEL KURALLAR | TAMAMLANMAMIŞ DENETİM/YORUM |
| --- | --- | --- |
| Kaç adet geçerli cansalı sertifikası(ları) var? | 4.20 |  |
| Zamanı gelmiş cansalı sertifika(ları)? | 4.20 |  |
| Ölçü sertifika(ları) tekne sahibi tarafından imzalanmış mı(lar mı)? |  |  |
| Ölçü sertifikası (ları)nın bitiş tarihi? |  |  |
| En az 10 m2 RCS (radar cross section) gösterenradar reflektörü imalat veri tablosu ? (18" sekizköşeli değilse) | 4.10 |  |
| Haritalar (sadece elektronik olanlar değil) | 4.11 |  |
| Yapısal koşullara uygunluk durumu | 3.03 |  |
| Stabilite koşullarına uygunluk durumu | 3.04 |  |
| 406 MHZ EPIRB - Tanıtım no: | 4.19 |  |
| Servis verilmiş mi? | 4.19 |  |
| Kaç mürettebatın katıldığını belirten, tamamlanmış eğitim durumunu gösterir belge(ler) | 6.01 |  |

GÜVERTE ÜSTÜ

|  | ÖZEL KURALLAR | TAMAMLANMAMIŞ DENETİM/YORUM |
| --- | --- | --- |
| Kamara giriş kapısı kapanıyor mu? | 3.08.3(b) |  |
| Sürgü kapakları için sabitleyici düzeni göster. | 3.08.4(b) (ii) |  |
| Sintine pompa kolları sabitleyici düzenini göster. | 3.23.4 |  |
| Fırtına floğu (eğer yoksa sert hava floğu) iskotaları takılmış ve kullanıma hazır halde donatınız. | 4.26.4(a). (e) |  |
| İskotaları ile birlikte kullanıma hazır fırtına ana yelkeni | 4.26.4 |  |
| Ana yelken orsa yakasından çıkarılmadan veya ana yelken arabaları direk oluğundan çıkarılmadan fırtına yelkenleri basılabiliyor mu? | 4.26.4 (b) |  |
| Yekesiz dümen tutabilmek için donatılmış ekipmanlar hiç denenmiş midir? | 4.15.1(b) |  |
| Kullanım gereği sudan en az 4 m yukarıda bulunması lazım gelen radar reflektörü | 4.10 |  |
| Navigasyon ışıklarının ikisini de hazırlayın ve tecrübe edin (ana ve yedekler dahil) | 3.27 |  |
| Sert hava şartlarına göre kokpit kapak kitleyicilerini sabitleyin | 3.02.1 |  |
| Güverte boyunca ve enince mürettebatın hareketleri sabitlenebiliyor mu? | 4.04.2(b)(ii) |  |
| Can halatları gergin mi? | 3.14.2 |  |
| Jackstay’ler donatılmış, kullanılmaya hazır ? | 4.04 |  |
| Çalışma istasyonlarındaki durağan emniyet hatları?(kaç adet?) | 4.04.2(b) ve 5.02.5(b) |  |

DENİZE ADAM DÜŞMESİ

|  | ÖZEL KURALLAR | TAMAMLANMAMIŞ DENETİM/YORUM |
| --- | --- | --- |
| En son DAD (denize Adam Düşmesi) tatbikatı yeri ve tarihi? | 6.04.1 |  |
| Bu teknede kaç kişi DAD tatbikatı yapmıştır? | 6.04.1 |  |

HAVA FİŞEKÇİLİĞİ (İŞARET FİŞEKLERİ)

|  | ÖZEL KURALLAR | TAMAMLANMAMIŞ DENETİM/YORUM |
| --- | --- | --- |
| Herbir havai fişeği muhafazasından çıkarın ve denetime hazır hale getirin. | 4.23 |  |
| Kırmızı el fişekleri kaç tane? Tamamıyla SOLAS'a uygun mu? | 4.23 |  |
| Kırmızı paraşüt fişekleri kaç tane? SOLAS'a uygun mu? | 4.23 |  |
| Beyaz el fişekleri kaç tane? | 4.23 |  |
| Portakal renkli duman fişekleri kaç tane? SOLAS'a uygun mu? | 4.23 |  |
| Mürettebat "gözü kapalı olarak" bu fişeklerin nasıl kullanılacağını tarif edebilir mi? | 4.23 |  |

GÖZETİMCİNİN YARIŞ KOMİTESİNE RAPORU

Yukarıdaki yatı _______________________tarihinde denetledim.

Yer____________________________________________________

Yorumlar_______________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

İsim

İmza